ИНСТРУКЦИЯ № 14/10

по применению дезинфицирующего средства «Карбосепт» ООО  «Росхим», (Россия) для обработки оборудования и помещений предприятий по производству вина,  пива, безалкогольных напитков и минеральных вод

Инструкция разработана ГНУ ВНИИПБ и ВП: заведующий лабораторией «Брожения и санитарии пивоварения», д.т.н., проф. Гернет М.В., ведущий научный сотрудник, к.т.н. доц.  Лаврова В.Л., младший научный сотрудник Зенина М.А.; ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России (вед.н.с., к.ф.н. А.Г. Афиногенова) и  ООО  «Росхим».

Инструкция предназначена для персонала, выполняющего мойку и дезинфекцию технологического оборудования и коммуникаций на предприятиях по производству напитков.

- Общие положения

1.1. Дезинфицирующее средство средства «Карбосепт» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. В качестве основного действующего вещества средство содержит   четвертичное  аммониевое соединение (ЧАС) - 5,0%, а также изопропанол – 3,0%,   неонол АФ 9-10 – 2,0%, натрия гидрокарбонат - 2,0% и технологические компоненты.

Плотность средства при 20оС 1,005±1,015 г/см3. Средство хорошо смешивается с водой в любых соотношениях. рН 1% раствора средства 5,5-6,5.

Средство  разливают в полимерные бутылки вместимостью 1 дм3, канистры вместимостью 5  дм3 и 25 дм3 с навинчивающимися крышками и бочки вместимостью 200 дм3.

Срок годности средства «Карбосепт» в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов составляет 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте, при температуре от минус 5 до +350С. Замораживание и последующее оттаивание средства не влияет на его физико-химические свойства и эффективность.

1.2. Рабочая концентрация средства «Карбосепт» составляет 0,3% (по препарату). В указанной концентрации средство подавляет жизнеспособность бактерий-вредителей производства напитков (включая, кишечную палочку и грибы рода Кандида). При установлении методами микробиологического  контроля присутствия спорообразующих бактерий средство рекомендуется использовать в концентрации 1,0%.

Растворы средства обладают  также хорошим моющим действием, не портят обрабатываемые поверхности из различных материалов.

Дезинфицирующее средство «Карбосепт» является эквивалентом любого дезинфицирующего средства с аналогичной сферой применения.

1.3. Средство «Карбосепт» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, малоопасно при ингаляционном воздействии; средство относится к 4 классу мало опасных веществ при парентеральном введении по классификации К.К. Сидорова; в виде концентрата оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. Средство не обладает сенсибилизирующими и кумулятивными свойствами, а также отдаленными эффектами (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, канцерогенным).

Рабочие растворы средства относятся к 4 классу малоопасных веществ. Растворы средства при использовании способами протирания, погружения и замачивания ингаляционно малоопасны, в том числе и при многократных воздействиях; в виде аэрозоля рабочие растворы средства могут оказывать слабое раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС 1мг/м3 (в форме аэрозоля).

1.4. Средство рекомендуется использовать для проведения общезаводской и  частных дезинфекций на предприятиях по производству напитков, включая аппараты брожения и дображивания, цилиндроконические аппараты, резервуары для хранения и сборники продуктов, купажные ёмкости, теплообменники, фильтры, сепараторы, разливочно-укупорочные автоматы, пастеризаторы, коммуникации цехов, арматуру, а также наружные поверхности помещений.

1.5. Средство «Карбосепт» совместимо с щелочными солями органических и неорганических кислот, включая карбонаты, бикарбонаты, фосфаты, пирофосфаты и метасиликаты,  не совместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами (ПАВ) вследствие уменьшения его бактерицидной активности.

1.6 Средство «Карбосепт не вызывает коррозию и не агрессивно в отношении оборудования и коммуникаций  из нержавеющей стали, алюминия, меди и её сплавов,  оцинкованного железа, латуни, пластмассы, резины, стекла, бетона. В рабочих концентрациях средство совместимо с полиэтиленом, полипропиленом, поливинилхлоридом, поливинилфтолатом, полиэтилентерефтолатом, эпоксидными покрытиями  и другими пластиковыми материалами.

2.  Приготовление рабочих растворов средства «Карбосепт»

2.1. Для проведения общей и частной дезинфекции готовят рабочие растворы средства «Карбосепт» в концентрации 0,3% и 1,0% по препарату.

2.2. Рабочие растворы средства «Карбосепт» готовят непосредственно перед использованием, в предназначенной  для этой цели ёмкости путём разведения его в водопроводной воде, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля». Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

2.3. Объёмы средства и воды, необходимые для приготовления рабочих растворов с требуемой концентрацией (по препарату) приведены в таблице 1.

Таблица 1.  Приготовление рабочих растворов средства «Карбосепт»

| Концентрация раствора, % | Количество ингредиентов, необходимое для приготовления |
| --- | --- |
| по препарату | 1 л (дмз) рабочего раствора | 100 л (дмз) рабочего раствора |
|  | средство, смз | вода, смз | средство, смз | вода, дмз |
| 0,3 | 3,0 | 997,0 | 300,0 | 99,70 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 1000,0 | 99,00 |

2.4. Средство может применяться при температуре от 0оС до плюс 75оС.

2.5. Массовую концентрацию ДВ в рабочих растворах определяют по методике, приведенной в п.7.1.5.

2.6. Определение массы концентрата средства (МП, кг), необходимого для восстановления требуемой концентрации рабочего раствора при повторном использовании, проводят по формуле:

МР × (Ср -  Сисп.)

МП =   -------------------- ,

100

где:  МП – масса средства, необходимая для доведения до нормы массовой доли (концентрации) рабочего раствора, кг

МР – количество (масса) рабочего раствора средства, кг.

Ср  – требуемая массовая доля ЧАС в рабочем растворе, %   равная  0,3-0,6%.

Сисп. – массовая доля ЧАС в рабочем растворе после его использования, %.

3.    Применение средства «Карбосепт»

3.1.  Дезинфекцию оборудования и коммуникаций рабочим раствором средства «Карбосепт» следует проводить после их предварительной тщательной мойки. Дезинфекцию проводят после полного смыва с поверхностей моющего раствора. После использования щелочного или кислотного моющего средства необходимо проверить полноту его смыва, так как в противном случае может снизиться эффективность средства из-за взаимодействия его с остатками моющих растворов.

3.2.  Дезинфекцию с использованием средства «Карбосепт» можно проводить следующими способами:  циркуляцией и прокачиванием рабочего раствора, разбрызгиванием, погружением в раствор частей и деталей оборудования, ручным нанесением раствора на поверхности оборудования и производственных помещений.

3.3.  При проведении дезинфекции способом циркуляции допускается многократное использование рабочего раствора.  Рабочий раствор рекомендуется использовать до появления первых признаков изменения (помутнение или образование осадка, изменение цвета)  при условии сохранения концентрации рабочего раствора.  При проведении дезинфекции оборудования и коммуникаций с использованием ручного способа нанесения рабочего раствора  его применяют однократно.

3.4. Технология дезинфекции оборудования и коммуникаций с использованием рабочего раствора средства «Карбосепт».

3.4.1.  Дезинфекция ёмкостного технологического оборудования.

При дезинфекции технологического оборудования (бродильных аппаратов, аппаратов дображивания, ЦКТ, сборников, купажных резервуаров и др.), обработка стенок резервуаров должна проводиться циркуляционно в течение   15 мин. После окончания дезинфекции остатки рабочего раствора дезинфектанта сливают и промывают резервуар водой не менее 5 минут. Рекомендуется использовать с этой целью воду, прошедшую водоподготовку в соответствии с ТИ-105031536-73-90.

3.4.2.  Дезинфекция не ёмкостного технологического оборудования и производственных помещений.

Дезинфекцию теплообменников, фильтров, сепараторов, пастеризаторов, разливочных автоматов,  линий розлива проводят в течение не менее 15-20 минут. Обработку наружных поверхностей оборудования и производственных помещений  осуществляют путем нанесения рабочего раствора средства на поверхность равномерным слоем из расчета 0,3-0,5дмз  средства на 1м2 поверхности или разбрызгиванием рабочего раствора из устройства любого типа.

Смыв остатков дезинфектанта с поверхности оборудования осуществляют путём подачи проточной водопроводной воды в течение не менее 5 минут.  Ополаскивание поверхностей производственных помещений после проведения дезинфекции рабочими растворами средства «Карбосепт» проводят также в течение 5 минут.

3.4.3.  Обработка коммуникаций.

При дезинфекции трубопроводов их заполняют рабочим раствором дезинфектанта и выдерживают не менее 15-20 минут, осуществляя циркуляцию дезинфицирующего раствора. Затем,  раствор дезинфектанта сливают в канализацию. Остатки рабочего раствора средства смывают водой, подаваемой из водопроводной сети. Промывку проточной водой осуществляют до полного смыва дезинфектанта (п. 3.4.7).

3.4.4.  Дезинфекция арматуры.

С целью дезинфекции арматуру (шланги, клапана и др.) хранят в резервуаре из нержавеющей стали, погруженную в рабочий раствор средства, который рекомендуется менять не реже 1 раза в неделю. Перед использованием арматуру промывают питьевой или обеспложенной водой, получаемой на фильтрах фирм «Шенк», «Палл», НПО «ЛИТ» и им аналогичных  до полного удаления остатков  средства.

3.4.5.  Дезинфекция кегов.

При автоматической мойке и дезинфекции кегов средство используют в соответствии с технической документацией.

При ручной дезинфекции  средство «Карбосепт» выдерживают на внутренней поверхности кегов в течение 15 мин.  Затем средство смывают питьевой водой до полного его удаления (п.3.4.7).

При промывке кегов рекомендуется осуществлять смыв остатков дезинфицирующего средства обеспложенной питьевой технологической водой.

3.4.6.  При выработке напитков со сроком годности более 30 суток   и при дезинфекции оборудования и коммуникаций на стадиях после обеспложивающего фильтрования и пастеризации   рекомендуется осуществлять смыв остатков дезинфицирующего средства обеспложенной питьевой технологической водой.

3.4.7. Контроль полноты смыва средства осуществляют йодометрическим методом. Метод имеет чувствительность до 10 мкг/ смз.

3.4.7.1.  Реактивы и  их приготовление.

Йод кристаллический по ГОСТ 4159-79;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

3.4.7.2.   Проведение анализа.

Методика определения смываемости средства состоит в следующем: в две конические колбы объемом  250 смз  наливают по 150 смз воды:  анализируемой смывной (опыт) и воды для ополаскивания (контроль). В каждую колбу добавляют по 20 смз 0,1 моль/дмз  соляной кислоты и 0,2 смз водного раствора йода концентрацией 0,1 моль/дмз, перемешивают и через     5 мин сравнивают цвет с контролем. При отсутствии в смывной воде остатков средства - раствор прозрачный, золотисто-желтого цвета, при наличии остаточного количества средства - раствор мутнеет и приобретает более интенсивное окрашивание.

4.  Требования к технике безопасности

4.1. При работе со средством «Карбосепт»  необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях для рабочих-мойщиков бродильных и лагерных резервуаров - раздел 3 п.п. 8-19 "Сборника типовых инструкций по технике безопасности и производственной санитарии для рабочих пивоваренной промышленности".

4.2. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой медицинской помощи при случайном отравлении.

4.3. При работе со средством «Карбосепт»  необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза, использовать средства защиты: органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" по ГОСТ 17-269-71 или промышленный противогаз с патроном марки "В"; глаз – герметичные очки  по ГОСТ 12-4-013-75, тела - комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-690, ног - сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70, кожи рук - резиновые перчатки по ГОСТ 20010.

4.4.  Емкости с растворами средства «Карбосепт» при обработке объектов способом погружения  должны быть закрыты.

4.5. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель), а остатки смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде. Не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

4.6.  Средство «Карбосепт»  следует хранить отдельно от продуктов питания.

4.7. В отделении для приготовления дезинфицирующих средств необходимо иметь инструкцию  по приготовлению рабочего раствора, правила мойки оборудования, инструкцию по безопасной эксплуатации моющего оборудования, аптечку первой помощи.

5. Первая помощь при случайном отравлении

5.1. При попадании концентрата на кожу и в глаза и несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения возможно проявление местно-раздражающего действия средства «Карбосепт».

5.2.  При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством.  Пострадавшему немедленно выйти на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.4. При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.

5.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!

6.  Микробиологические методы контроля качества дезинфекции

6.1.  Качество дезинфекции контролируют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2. Микробиологический контроль качества дезинфекции

| Объект контроля | Место контроля | Периодич-ность контроля | Контроли-руемый параметр | Предельное значение параметра | Метод и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смыв-ные воды | Каждая единица обработанного оборудования | После каждой обработки | Полнота смыва | Отсутствие дезинфектанта в смыве | п.3.4.7 данной Инструкции |
| Смыв-ные воды |  |  | Эффектив-ность обработки |  |  |
|  |  |  | при стойкости продукта до 30 суток: |  |  |
|  |  |  | Общее микробное число | -не более 50КОЕ (см3 | СанПиН 2.1.4.1074 -01(*) |
|  |  |  | Общие колиформы | -не допускаются в100 см3 | СанПиН 2.1.4.1074 -01 |
| Смыв-ные воды |  |  | при стойкости продукта более 30 суток: |  | СанПиН 2.1.4.1074 -01 ИК10-0531536-97 |
|  |  |  | Общее микробное число | -не более 20 КОЕ(см3 | (**) |
|  |  |  | Общие колиформы | -не допускаются в 100см3 смыва | ИК 10-04-06- 140-87***) ИК10-04-05-40-89 |
|  |  |  | При использо- вании обеспложен-ной воды | - микроорга-низмы не допускаются в 1 дм3 | ****) |

Примечание:

*  - СанПиН 2.1.4.1074-01 – Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

** - ИК 10-0531536-105-97–Инструкция микробиологического контроля высокостойких напитков;

*** - ИК10-04-06-14-87  Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного производства;

****  - ИК10-04-05-40-89  Инструкция санитарно-микробиологического контроля винодельческого производства.

6.2.  Определение обсемененности производства посторонними микроорганизмами.

Определение наличия посторонних микроорганизмов (кислотообразующих, гнилостных, сусловых бактерий, бактерий группы кишечной палочки и других, не образующих спор бактерий, а также диких дрожжей) на оборудовании и коммуникациях проводят в соответствии с требованиями ИК 10-04-06-140-87 (Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства), ИК 10-04-05-40-89 (Инструкция санитарно-микробиологического контроля винодельческого производства),                   ИК 10-0531536-105-97 (Инструкция микробиологического контроля высокостойких напитков).

Образцы воздуха отбирают в местах его поступления в технологический цикл методами, предусмотренными ИК 10-04-06-140-87 и ИК 10-04-05-40-89. Образцы воды отбирают с линии подачи воды на мойку бутылок и оборудования и из резервуаров для хранения  холодной и горячей воды.

Смыв с внутренней поверхности бутылок проводят в соответствии с требованиями ИК 10-04-06-140-87 и ИК 10-04-05-40-89. Готовые напитки отбирают с линии розлива.

Для выявления присутствия спорообразующих бактерий должен проводиться ежедневный микробиологический контроль обрабатываемых объектов и производственного воздуха, поступающего на технологические нужды, воды и бутылок, ополаскивание которых осуществляют необеспложенной водой.

В таблице 3 приведены характерные  морфологические особенности спорообразующих бактерий, инфицирующих производство напитков.

Таблица 3. Морфологические и культуральные особенности спорообразующих бактерий

| Вид бактерий | Морфология клеток | Вид колоний |
| --- | --- | --- |
| Вас. subtilis | Короткие и тонкие палочки с округлыми концами. Одиночные клетки, иногда в виде коротких или длинных цепочек | На питательном агаре - мягкие, сероватые, амебовидные с зубчатым краем; на сусловом агаре - мелкоморщинистые, сухие или зернистые, срастаются с субстратом |
| Вас. mycoides | Клетки одиночные, часто нитевидные | На питательном агаре - плоские, ризоидные или мицелиальные, стелющиеся по поверхности агара. Пучки нитей отходят от края колоний, образуя ложные ветвления |
| Вас. megatherium | Клетки крупные одиночные, парами, цепочками | Хорошо растут на сусловом агаре. Гладкие, выпуклые, жирно-блестящие, редко - складчатые. Края колоний - резко обрезанные или волнисто-бахромчатые Колонии от белого до кремового цвета |
| Вас.brevis | Клетки одиночные, редко - соединенные в цепочки | Гладкие, выпуклые или плоские, блестящие, круглые, нежные, расплывающиеся или цельные |
| Вас. coagulans | Клетки одиночные и парами или соединены в короткие цепочки | Бесцветные или слегка желтоватые, выпуклые, слизистые |
| Вас. pumillis | Клетки одиночные тонкие прямые, часто нитевидные | На питательном агаре - жирно-блестящие, широко распространяются по поверхности среды, вязкие, трудно захватываются петлей. На сусловом агаре - слегка складчатые, беловато бурые или серые |

Микробиологический контроль осуществляют методом высева исследуемых образцов на питательный и сусловой агар в соответствии с  ИК 10-04-06-140-87 и ИК 10-04-05-40-89 с последующим анализом культуральных свойств колоний и морфологии бактерий.

При анализе колоний обращают внимание на их общий вид, форму, консистенцию, форму краев.

Все выросшие на питательном агаре колонии микроскопируют и проводят морфологический анализ (форма  и  размер клеток, образование цепочек).

7.  Физико-химические и аналитические методы контроля качества

7.1.  Контроль качества дезинфицирующего средства «Карбосепт».

Средство «Карбосепт»  контролируют по показателям, приведенным в табл.  4.

Таблица 4.   Показатели качества средства «Карбосепт»

| Наименование показателя | Норма | Методы испытания |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид и запах | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со специфическим запахом | По п. 7.1.2 |
| Плотность при 20оС, г/см3 | 1,005 – 1,015 | По п. 7.1.3 |
| Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1% | 5,5 – 6,5 | По п. 7.1.4 |
| Массовая доля ЧАС, % | 4,5 – 5,5 | По п.7.1.5 |

7.1.1.  Отбор проб.

Отбор проб проводят в соответствии с ТУ 9392-010-72814918-2010. Масса пробы 300 г. Для контрольной проверки качества препарата применяют методы анализа, указанные ниже.

7.1.2.  Определение внешнего вида  и запаха.

Внешний вид средства определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0-78  «Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических исследований». С этой целью около 25 см3 средства наливают через воронку В-36-80ХС в сухую пробирку П2Т-31-115ХС  ГОСТ 25336 и рассматривают в проходящем или отраженном свете.

Запах оценивают органолептически.

7.1.3.  Определение плотности проводят ареометрически по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.1.4. Определение активной кислотности рН проводят по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

7.1.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

7.1.5.1 Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения высокого (II) класса точности по ГОСТ  24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251-91.

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованными пробками.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76; 0,1% раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.1.5.2  Подготовка к испытанию

7.1.5.2.1 Приготовление 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Навеску цетилпиридиний хлорида 1-водного массой 0,1439 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

7.1.5.2.2 Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

Навеску додецилсульфата натрия массой  0,1153 г (в пересчете на 100% содержание основного вещества) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

7.1.5.2.3 Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

В колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора додецилсульфата натрия, последовательно прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 0,15 см3 серной кислоты, 0,5 см3 раствора метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двух-фазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида 1-водного при интен-сивном встряхивании  колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлоро-формного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем дневном свете.

7.1.5.3 Проведение анализа

Навеску анализируемого средства от 0,25 до 0,35 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсуль-фата натрия, последовательно прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 0,15 см3 серной кислоты, 0,5  см3 раствора метиленового голубого  и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют  приготовленным раствором средства «Карбосепт» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания  нижнего хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении.

7.1.5.4 Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

V  × 0,00141 ×  К × 100 × 100

Х = ------------------------------------------- ,

V1   ×      m

где   V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

с (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3;

0,00141 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3

раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (С12Н25SO4Nа) =

0,004 моль/дм3 (0,004 н.) при средней молекулярной массе 352,5, г/см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации

с (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы;

V1  – объем раствора средства «Карбосепт», израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 2,0 %  при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.1.6.  Контроль смывных вод по п. 3.4.7.